## Slide 1
Jméno: Vojtěch Kotěra
TÉMA: Vstřikolis
NÁZEV PROJEKTU: Vyšší přidaná hodnota ve strojírenství-náš směr a cíl
6. 9. 2021 – 1. 10. 2021
SWOBODA TECHNOLOGIES WIGGENSBACH, NĚMECKO

## Slide 2: Vstřikolis teorie a příprava zařízení pro lisování dílců z plastických hmot
Úvodem
Schéma vstřikovacího stroje
- Vstřikovací a plastifikační jednotka
- Uzavírací jednotka
- Řízení a regulace
- Vstřikovací forma
- Vstřikovací cyklus
Náběh zařízení do výroby
Zdroje
Závěr

## Slide 3: Úvodem
Vstřikování je v současné době nejrozšířenější způsob zpracování plastů.
Jde o proces tváření převážně termoplastů, při kterém je materiál ve formě granulí (popř. prášku) roztaven v tavící komoře a tlakem pomocí tlakové komory vstříknut velkou rychlostí do uzavřené dutiny formy, kde ztuhne v hotový výrobek.
Výhody: -> vstřikovací cyklus je relativně rychlý
-> možnost snadné automatizace
-> lze vyrábět součásti složitých tvarů.
Nevýhody: -> vysoké pořizovací náklady na vstřikovací stroj (= vstřikolis) a formu.

## Slide 4: Schéma vstřikovacího stroje
Obr.1

## Slide 5: Vstřikovací a plastifikační jednotka
Dávkuje granulát a přeměňuje ho na homogenní taveninu o dané viskozitě.
Vstřikuje tuto taveninu do formy velkou rychlostí pod velkým tlakem.
=> Její nastavení závisí na typu zpracovávaného materiálu.
Dva typy vstřikovacích jednotek:
a) pístové (dnes se již nepoužívají)
b) šnekové
Obr.2 Šnek

## Slide 6: Uzavírací jednotka
Otevírá či uzavírá formu.
Vyhazuje ztuhlý výstřik.
Formu musí uzavírat takovou silou, aby se při plnění dutiny neotevřela =>
=> je ovládána: - mechanicky
- hydraulicky
- kombinovaně
- elektricky (nové řešení).
Obr.3

## Slide 7: Řízení a regulace
Zabezpečuje průběh celého procesu vstřikování.
Dodržuje nastavené technologické parametry:
- teplotu vstřikované hmoty
- vstřikovací tlak a rychlost
- teplotu formy
- časové rozdělení vstřikovacího cyklu, …
Schématické znázornění vstřikovacího cyklu na ovládacím panelu

## Slide 8: Vstřikovací forma
Dává tavenině plastu požadovaný tvar.
Musí: - umožnit snadné vyjmutí hotového výrobku
- produkovat výrobky o přesných rozměrech
- pracovat automaticky
- odolávat vysokým tlakům a teplotním rozdílům spojených s temperací.
Materiály používané na její výrobu se volí podle druhu zpracovávaného plastu, technologie výroby, tvaru výrobku (velikost, složitost), atd.
Podle počtu tvarových dutin může být:
- jednonásobná
- vícenásobná

## Slide 9: 3D model vstřikovací formy
Obr. 4

## Slide 10: Vstřikovací cyklus
Skládá se z těchto hlavních fází:
-dávkování a plastifikace materiálu v tavném válci vstřikovacího stroje
- vstříknutí taveniny plastu do uzavřené vstřikovací formy
- dotlačování taveniny a její chlazení ve formě
- vyjmutí ztuhlého výstřiku z otevřené vstřikovací formy.
Obr. 5

## Slide 11: Náběh zařízení do výroby
Upnutí vstřikovací formy do vstřikolisu.
! Např. označení ARBURG 420 => 420 je rozteč 420mm vodících tyčí!
Připojení vzduchových hadiček.
Připojení hadic pro temperování formy.
Spuštění nahřívání tavícího válce a formy.
Naprogramování stroje.
Doplnění granulátu.
Provedení několika cyklů a případné seřízení.
Rozjetí výroby.

## Slide 12: Zdroje
NOVOSAD, Lukáš. docplayer.cz [online]. [cit. 28.11.2021]. Dostupný na WWW: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTExYUExQWFh
AUTOR NEUVEDEN. Technická universita Liberec [online]. [cit. 28.11.2021]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrgEA0kKdQ_XbaizbsX9mdJRTxrp4z6tIamw&usqp=CAU
UNSPECIFIED. arburg.com [online]. [cit. 28.11.2021]. Dostupný na WWW: data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoGBxUUExYUFBQYFhYZGRwcGhoaGhwfHRwZIR8ZGh0fHSEgHysiHx8oHxkaIzQkKC4uMTExGSE3PDcwOyswMS4BCwsLDw4PHRERHTAoISkyMDkwMjAwMDsuMDIwMDAwNDAwMDAyMDAwMjAyMDAyMDAxMzAwMDAwMDAwMDIwM
BC. ROHLÍNKOVÁ, Marie Rohlínková. vutbrno.cz [online]. [cit. 28.11.2021]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyjOsAQA2JvTeTNZgCwWs_lqBuPOeBfIBl_g&usqp=CAU
AUTOR NEUVEDEN. vyrobaplastu.eu [online]. [cit. 28.11.2021]. Dostupný na WWW: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvqGDVQ-iNrUIT2XrM_3QL6qsMR6qarKa9Fg&usqp=CAU
Zbylé vlastní.

## Slide 13: Závěr
Děkuji za pozornost.