## Slide 1
JMÉNO: Jeřábek Jiří
TÉMA: Demontáž a montáž forem
NÁZEV PROJEKTU: Vyšší přidaná hodnota ve strojírenství-náš směr a cíl
6. 9. 2021 – 1. 10. 2021
SWOBODA TECHNOLOGIES WIGGENSBACH, NĚMECKO

## Slide 2: Demontáž a montáž forem
Servis nástroje

## Slide 3: Postup:
1) připravení vstřikovací formy
2) demontáž
3) kontrola jednotlivých částí
4) oprava nalezených vad
5) elektroerozivní obrábění
6) montáž
7) testování

## Slide 4: 1) Připravení vstřikovací formy:
Formu, kterou jsme měli za úkol zkontrolovat a pokud možno opravit, jsme si nejdříve pomocí jeřábu připravili na pracovní stůl. Na stole jsme ji rozdělali na spodní a vrchní část, abychom jsme se lépe dostali do jejího středu, kde se nacházeli čtyři formy na vstřikovaní plastu.

## Slide 5: 2) Demontáž:
Formy jsme vyndali ven a všechny je jednotlivě rozebrali na odstranili těsnící kroužky. Následně jsme jednotlivé části co nejlépe vyčistily.

## Slide 6: 3) Kontrola jednotlivých částí:
Po očištění jsme jednotlivé části formy museli zkontrolovat a přesvědčit se o tom, zda jsou v pořádku nebo ne. U tří forem jsme žádné vady nenašli, ale u té poslední tam vada byla. A tu jsme museli neprodleně opravit.

## Slide 7: 4) Oprava nalezených vad:
Nalezená vada byla uštípnutá hrana, která způsobovala, že plast z formy zlehka vytékal. Na uštípnutou hranu jsme proto nanesli pomocí laseru vrstvu kovového materiálu a přečnívající materiál následně přebrousili na brusce.

## Slide 8: 5) Elektroerozivní obrábění:
Než jsme se mohli postit do montáže, museli jsme opravenou část ještě zahladit pomocí elekrtoerozivního obrábění. Nejprve jsme si museli nechat vyrobit měděnou elektrodu přesného tvaru, jako měla i opravovaná hrana. Když jsme měli už vyrobenou elektrodu, mohli jsme dodělat opravení vady.

## Slide 9: 6) Montáž:
Po elektroerozivním obrábění jsme se mohli pustit do montáže formy. Jednotlivé části jsme namazali a umístili na jejich místo. Vsadili jsme nové těsnící kroužky a přesvědčili se, že jsme na nějakou část nezapomněli. Nakonec jsme všechny čtyři formy smontovali k sobě a montáž byla hotová.

## Slide 10: 7) Testování.
Na závěr jsme museli provést těsnící zkoušku. Tu jsme provedli pomocí stlačeného vzduchu. Pokud by někde unikal, věděli bychom, kde máme nějakou chybu. Naštěstí se tak nestalo a složená vstřikovací forma prošla zkouškou zcela úspěšně.